## Slide 1: 똑띠 창문 Smart Window
학번 | 2013150022 | 이름 우 승 완 | 지도교수 공 기 석
학번 | 2013150003 | 이름 김 민 철 | 지도교수 공 기 석
학번 | 2013150024 | 이름 윤 재 영 | 지도교수 공 기 석

## Slide 2: Index
졸업 연구 개요
관련 연구 및 사례
시스템 수행 시나리오
시스템 구성도
개발 환경 및 개발 방법
업무 분담
졸업 연구 수행 일정
필요 기술 및 참고 문헌

## Slide 3: 졸업 연구 개요
1
 | 지적사항 | 답변 | 
문제점 | HUD기술이 스마트 윈도우에 적합한가? 어떠한 필요로 사용하는가에 대한 답을 도출해내지 못함 | HUD의 필요성에 대한 의견을 통합하였을 때 창문보다 스마트폰을 먼저 본다는 결론 ↓ HUD 출력내용이 스마트폰에 표출 안드로이드 애플리케이션 내용 강화 | [기존 HUD관련 내용 삭제] 개발목표[삭제] 관련 연구 및 사례[p8] 시나리오-구성도[p9~11] 개발환경[p13] 개발방법[p19~20] 참고문헌[p23]
 | 윈도우 보안문제 (예외적으로 강제로 창문을 열거나 센서를 동작하게 하여 문이 열리게 할 때) | 방범기능, 잠금 온/오프 기능 추가 | 개발 배경 [ p3 ] 구성도 수정 [ p9~p11 ]
 |  | 잠금 장치에 물리적인 힘 → 스마트폰을 통해 알 수 있음 | 개발 목표 [ p6 ]
지적 사항 및 답변
연구 개발 배경
연구 개발 목표
연구 개발 효과
기타 변동 사항

## Slide 4: 졸업 연구 개요
2
 | 변동 사항 | 답변
제 목 | HUD를 제거함으로써 이름 변경 | HUD를 이용한 스마트 윈도우 (Smart Window with HUD) ↓ 똑띠 창문 (Smart Window)
추가 기능 | 환기 기능 | 실내와 실외의 공기중의 먼지 농도를 비교 자동 개폐기능 수행 [ p5, 9, 19 ]
 | 위젯 기능 | 편리성 강화를 위한 안드로이드 어플리케이션 위젯 [ p11, 20]
개발환경 | 필요한 소프트웨어 추가 | 아파치 HTTP 서버 누락 이클립스 추가 OpenWeatherMap 추가 Python 정보 추가 Django 추가
지적 사항 및 답변
연구 개발 배경
연구 개발 목표
연구 개발 효과
기타 변동 사항

## Slide 5: 졸업 연구 개요
3
· 미세먼지 유입
· 실내 공기 오염
· 각종 질환 발생
· 취약한 보안
· 빈번한 낙상 사고
· 예상치 못한 기상 변화
지적 사항 및 답변
연구 개발 배경
연구 개발 목표
연구 개발 효과
기타 변동 사항

## Slide 6: 졸업 연구 개요
4
· Android Application으로 원격 창문 개폐, 잠금 제어 실시간 날씨 정보를 센서를 통해 실외에서 확인 가능
· 우적, 미세먼지 센서를 이용한 창문 자동개폐 기능 구현
· 서보 모터를 활용하여 창문 잠금 장치 구현하여 외부로부터의 침입과 낙상사고에 대한 보안기능 강화
지적 사항 및 답변
연구 개발 배경
연구 개발 목표
연구 개발 효과
기타 변동 사항

## Slide 7: 졸업 연구 개요
5
· 센서에 의한 자동 개폐와 보안기능 강화
· 스마트폰 애플리케이션 내에서 날씨 정보 확인 가능
· 스마트폰 애플리케이션으로 창문 개폐 가능
· 실내,외 미세먼지 센서 값 비교 한 후 환기 유무 판단 가능
지적 사항 및 답변
연구 개발 배경
연구 개발 목표
연구 개발 효과
기타 변동 사항

## Slide 8: 졸업 연구 개요
6
· 서보 모터(Servo motor)로 잠금 장치 구현
· 스마트폰 애플리케이션 내에서 잠금 조작, 확인 가능
· 외부에서 힘이 작용할 시 스마트폰 애플리케이션으로 확인이 가능
· 마그네틱 센서를 이용하여 강제로 열릴 시 경고음 발생
지적 사항 및 답변
연구 개발 배경
연구 개발 목표
연구 개발 효과
기타 변동 사항

## Slide 9: 졸업 연구 개요
7
· 미세먼지 유입 억제 · 실내 공기 오염 최소화 · 예상치 못한 기상변화 피해 최소화 · 외부 침입에 대한 보안 기능 강화 · 낙상사고 발생 예방 · 외부 날씨에 맞춰 기상관련 물품 대비
지적 사항 및 답변
연구 개발 배경
연구 개발 목표
연구 개발 효과
기타 변동 사항

## Slide 10: 관련 연구 및 사례
연구 개발 목표
관련 연구 및 사례
8
 | 주요 기능 | 동 기능 | 차별성
LG SMART WINDOW |  |  | 
위닉스 TOWER WIFI |  |  | 
제품명 | 주요 기능 | 동 기능 | 차별성
LG SMART WINDOW |  |  | 
위닉스 TOWER WIFI |  |  | 
■ | 자동 개폐
■ | 매직 글라스
■ | 자동 환기
■ | 방범 알람
■ | 원격 조절
■ | 공기 정화
■ | 원격 조절
■ | 실내공기 상태 확인
■ | 실외공기 정보 확인
■ | 자동 개폐
■ | 원격 조절
■ | 방범 알람
■ | 자동 환기
■ | 원격 조절
■ | 실외공기 정보 확인
■ | 실내공기 상태 확인
■ | 실외공기 정보 확인
■ | 잠금 기능
■ | 자동 개폐
■ | 잠금 기능
■ | 방범 알람

## Slide 11
시스템 수행 시나리오
9
센서 감지 부분
개폐 작동 부분
서버 작동 부분

## Slide 12
시스템 구성도
10

## Slide 13
소프트웨어 구성도
11
모듈 내부 관계
서버 관계
날씨 관계

## Slide 14: 개발 환경
Hardware
Software
12
명 칭 | 사용 목적 | 비 고
오렌지 보드 | 모터 제어, 센서 제어 | 다양한 센서를 연결 → 라즈베리파이와 동시 사용
Mini 마그네틱 센서 AMS-7B | 창문의 개폐 여부 확인 | 자석을 이용한 스위치 원리 자석이 닿아 있을 시 →1 반환 자석이 닿아 있지 않을 시 →0 반환
Servo - Large Full Rotation (360º Rotation) | 창문의 개폐 제어 | 기준 신호 이상 → CCW(반시계) 기준 신호 미만 → CW(시계방향)
Arduino MG90 90° Servo Motor | 창문 잠금 장치 | 
미세먼지센서 PPD42NS | 미세먼지 농도, 담배연기 인식 등과 같은 미세입자 탐지 | 미세 입자 농도에 따라 Low신호로 바뀌는 시간 측정 PM 2.5 정도 일반 미세먼지 측정

## Slide 15: 개발 환경
Hardware
Software
13
명 칭 | 사용 목적 | 비 고
온습도 센서 (DHT11) | 대기 중 온도와 습도를 측정 | 습도 센서, 25도 ±5% 오차율 온도 센서, 25도 ±2도 오차율
우적센서 (P00027) | 기상 현상 시 자동창문 개폐여부 판단 | A0아날로그신호 물 존재 : 저항 감소 물 미 존재 : 전류 X
센서 부저 Arduino 5V Active Buzzer B113 | 창문 강제 개방 시 경보음 발생 | 동작 전압 : 3.3V ~ 5V 크기 : 28mm x 13mm
라즈베리 Pi 제로 w | 서버 구축 및 데이터 전송, 수신 데이터 베이스 구축 | 고용량의 이미지 전송 가능 데이터 베이스를 이용한 정보 열람 가능

## Slide 16: 개발 환경
Hardware
Software
14
CPU | Qualcomm Snapdragon 820
Memory | 4GB LPDDR4 RAM
Graphic | Qualcomm Adreno 530
HDD | 64GB UFS ROM
O/S | Android Nougat (7.0)
Program Language | Java
Tool | Android Studio
CPU | Qualcomm Snapdragon 820
Memory | 4GB LPDDR4 RAM
Graphic | Qualcomm Adreno 530
HDD | 64GB UFS ROM
O/S | Android Nougat (7.0)
Program Language | Java
Tool | Android Studio
CPU | Intel core i5-7300HQ(카비레이크)
Memory | 8GB DDR4 RAM
Graphic | Qualcomm Adreno 530
HDD | 256GB SDD / 1TB HDD
O/S | Windows 10
CPU | Intel core i5-7300HQ(카비레이크)
Memory | 8GB DDR4 RAM
Graphic | Geforce GTX 1050 ti
SSD/HDD | 256GB SSD / 1TB HDD
O/S | Windows 10
LG-V20
PC

## Slide 17: 개발 환경
Arduino IDE
연결된 센서 조절, 측정 값 서버로 전송,
모터기능수행 조절 코딩
Arduino 1.8.5
라즈비안
Apache 서버,
MySQL 환경 구축 및
데이터 전송 과정 코딩
Kernel version 4.9
Hardware
Software
15
명 칭 | 사용 목적 | 비 고
안드로이드 스튜디오 ver 3.0 | 개폐 리모컨, 개폐 상태, 센서 측정 정보 확인 어플리케이션 개발 | 4.1(JellyBean)-7.0(Nougat)
Arduino IDE | 연결된 센서 조절, 측정 값 서버로 전송, 모터기능 수행 조절 코딩 | Arduino 1.8.5
아파치 HTTP 서버 | 웹 서버, MySQL 데이터베이스 및 Django 운영 | 2.4.29
라즈비안 | Apache 서버, MySQL 환경 구축 및 데이터 전송 과정 코딩 | Kernel version 4.9
Fritizing | 아두이노 센서 간 호환 여부 및 회로도, 장비 구성 확인 | Frizing 0.9.3 64bit
이클립스 | Python 코딩 환경 구축 | 4.7 Oxygen

## Slide 18: 개발 환경
Arduino IDE
연결된 센서 조절, 측정 값 서버로 전송,
모터기능수행 조절 코딩
Arduino 1.8.5
라즈비안
Apache 서버,
MySQL 환경 구축 및
데이터 전송 과정 코딩
Kernel version 4.9
Hardware
Software
16
명 칭 | 사용 목적 | 비 고
OpenWeatherMap | 실시간 날씨 정보 추출 | Json
Json | OpenweatherMap의 날씨 정보 수신 Android에서 날씨 정보 수신 | 프로그램 언어
Python | Server 데이터 및 DB화 데이터 송수신 | 프로그램 언어, 개발 툴 Ver 3.6.4
Xml | Android UI 제작 | 프로그램 언어
Java | Android 시스템 제작 | 프로그램 언어
Django | Server, DB 제작 | 서버 개발 툴

## Slide 19: 개발 환경
Soft Ware
17
Git Hub |  | 
졸업작품 Git Hub 주소 |  | 
https://github.com/tmddhks/Smart_windows |  | 
팀원 별 Git Hub ID |  | 
팀장 – 우승완 | 팀원 – 김민철 | 팀원 – 윤재영
tmddhks0707@naver.com | mckim1231@hanmail.net | yyychani@naver.com
Notes: ◇

## Slide 20: 개발 방법
18
Hardware
Fritizing 프로그램을 통하여 회로 및 연결 위치 파악 회로도 확인 후 아두이노 센서를 브레드보드에 결합 브레드보드와 오렌지보드 연결 오렌지 보드와 라즈베리파이 연결 → 측정값 라즈베리파이 서버로 전송 서보 모터로 잠금 장치 제작 마그네틱 센서 감지 시 스피커 울리도록 제작

## Slide 21: 개발 방법
19
Software
라즈베리파이에 python으로 서버, DB를 구축 센서 정보 python으로 DB에 저장하도록 설계 잠금, 보안 정보 python으로 파싱하여 모터 조작 OpenWeatherMap의 Json 데이터를 Python으로 파싱 →서버의 값 저장 및 이후 센서 값과 대조 Android App 개폐 정보 값 Json으로 서버 전달 설계 실내,외 미세먼지 센서 값 비교 후 모터 작동 유무 설계

## Slide 22: 개발 방법
20
Application
OpenWeatherMap의 날씨 정보를 수신 받도록 설계 →Json 언어를 사용, 정보를 수신 서버에서 모터 값 수신 받도록 설계 →Json 언어를 사용, 정보를 수신 →서보모터 값을 통한 창문 개폐, 잠금 확인 날씨에 맞는 이미지가 보이도록 설계 리모컨에 맞는 이미지 및 기능 설계 → Xml 언어를 사용, 기본적인 UI 제작 → Java 언어를 사용, 종합적인 틀 구성 및 제작 편리성 강화를 위하여 안드로이드 어플리케이션 위젯 제작

## Slide 23: 업무 분담
21
SW Equipment

## Slide 24: 졸업 연구 수행 일정
22
SW Equipment
항목 | 추진사항 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월
요구사항 정의 및 분석 | - 요구사항 명세 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구현 | - 코딩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 설계 | - 데모 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시험 및 데모 | - 시스템 통합 시험 - 졸업작품 완전성 보강 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
문서화 및 발표 | - 졸업작품 중간 보고서 작성 발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | - 졸업작품 최종 보고서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 25
필요기술 및 참고 문헌
23
<하드웨어 및 센서 관련 부분>
http://www.ntrexgo.com/archives/33059 ( 오렌지 보드 )
http://www.eleparts.co.kr/EPX33K8R ( 마그네틱 센서 )
http://makeshare.org/bbs/board.php?bo_table=arduinosensor&wr_id=49 ( 우적센서 P00027 )
http://www.hardcopyworld.com/gnuboard5/bbs/board.php?bo_table=tech_sensor&wr_id=31
( 미세먼지 측정 센서 PPD42NS )
http://artrobot.co.kr/product/tsr9347-무한회전-특수-서보모터servo-large-full-rotation/222/category/37/display/1/
( 서보모터 360º Rotation )
http://deneb21.tistory.com/324 ( 온습도 센서 DHT22 )
http://www.makewith.co/page/project/1009/story/2412/ (라즈베리파이 & 아두이노 연결 방법)
<소프트웨어 부분>
https://developer.android.com/studio/index.html?hl=ko ( 안드로이드 스튜디오 버전 정보 )
https://www.arduino.cc/en/main/software ( 아두이노 IDE 버전 정보 )
http://fritzing.org/download/ (프리징 다운로드 경로)
https://ko.wikipedia.org/wiki/JSON (Json 정보)
https://ko.wikipedia.org/wiki/이클립스_(소프트웨어) (이클립스 정보)

## Slide 26
24
Q & A